1ème partie : Les lois du courant continu
Rappel 5ème : Electricité
Un circuit électrique est un ensemble de __________________________ comportant obligatoirement un ________________________.
Symboles normalisés des dipôles :
Lampe	Pile	Interrupteur	Moteur

Deux types de circuit :
Circuit ______________
Circuit ______________
Un dipôle est un ___________________________ du circuit qui possède ________ bornes.
Le courant part de la borne ___________ du générateur et arrive à la borne ___________ du générateur.
Méthode pour schématiser un circuit électrique :
Pour schématiser un circuit :
1. On identifie le nombre et la nature des dipôles composant le circuit.
2. On trace un rectangle à la règle et au crayon à papier sur la feuille.
3. On efface les endroits où sont placés les dipôles.
4. On dessine les symboles normalisés des dipôles du circuit.
Attention : Pour avoir un schéma idéal, il faut éloigner les dipôles en les répartissant sur le maximum de côté du rectangle. Il ne faut pas mettre les schémas normalisés dans les coins du rectangle.
Chapitre 1 : Les grandeurs électriques
Cette année nous allons étudier plusieurs grandeurs caractéristiques du courant électrique. Pour mesurer ces grandeurs, on va utiliser un appareil de mesure appelé multimètre. On lui donne un nom bien spécifique suivant la grandeur électrique que l’on mesure.
Quelles sont les différentes grandeurs électriques ?
Il existe deux grandeurs électriques caractéristiques du courant : l’intensité et la tension.
Généralité
Schéma page 90 et 91 du livre

On peut faire le parallèle entre un circuit électrique et les remontées mécaniques d’une station de ski.
L’intensité serait le nombre de skieur qui passerait par un point précis de la piste par exemple une banderole en un temps donné.
La tension serait la différence d’altitude entre deux points de la piste situés à des altitudes différentes.
Qu’est-ce que l’intensité ?
L’intensité, noté I, est une grandeur électrique caractéristique du courant électrique. L’unité de l’intensité est l’Ampère noté A.
On utilise aussi mA qui signifie milli Ampère.
A			mA
1
1	0	0	0

1 A = 1000 mA.
Définition : L’intensité est définie comme le nombre de charge (électrons) traversant un fil électrique durant un laps de temps.
Qu’est-ce que la tension ?
La tension, noté U, est une grandeur électrique caractéristique du courant électrique. L’unité de la tension est le Volt noté V.
On utilise aussi mV qui signifie milli Volt.
V			mV
1
1	0	0	0

1 V = 1000 mV.
Définition : La tension est définie comme une différence de potentiel entre deux points d’un circuit.
Comment mesure-t-on les grandeurs électriques dans un circuit électrique ?
Le multimètre
Le multimètre est un appareil qui permet la mesure de plusieurs grandeurs dont l’intensité et la tension.
Activité : Le multimètre
Complétez la fiche du multimètre :
_____________________________________________________________________________________
Activité : Le multimètre
Complétez la fiche du multimètre :
_____________________________________________________________________________________
La mesure de l’intensité
L’ampèremètre permet la mesure de l’intensité du courant parcourant un circuit.
Le symbole normalisé de l’ampèremètre est :
A
L’ampèremètre est la partie rose du multimètre.

Pour mesurer une intensité, on utilise les bornes notées « mA » ou « 10 A » et « COM » du multimètre.
Le multimètre se branche alors en série dans le circuit électrique.
Méthode pour mesurer une intensité
1. On réalise le montage du circuit sans l’appareil de mesure.
2. On insère l’ampèremètre dans le circuit en ouvrant celui-ci. Attention de bien éteindre l’alimentation.
3. On utilise les bornes  (10 A et COM) et on met le sélecteur sur la zone A = sur le calibre 10 A.
4. On convertit en mA la valeur lue sur l’écran.
5. Si la valeur est inférieure à 200 mA, on utilisera les bornes mA et COM. On met aussi le sélecteur sur 200 mA.
6. On choisit ensuite le calibre juste au dessus de la mesure
Par exemple : Si la valeur mesurée est 15 mA, on utilisera le calibre 20 mA et non 200 mA. On n’utilisera pas non plus le calibre 2 mA car 2 mA est inférieur à la valeur mesurée.
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes de l’ampèremètre
Méthode pour mesurer une intensité
1. On réalise le montage du circuit sans l’appareil de mesure.
2. On insère l’ampèremètre dans le circuit en ouvrant celui-ci. Attention de bien éteindre l’alimentation.
3. On utilise les bornes  (10 A et COM) et on met le sélecteur sur la zone A = sur le calibre 10 A.
4. On convertit en mA la valeur lue sur l’écran.
5. Si la valeur est inférieure à 200 mA, on utilisera les bornes mA et COM. On met aussi le sélecteur sur 200 mA.
6. On choisit ensuite le calibre juste au dessus de la mesure
Par exemple : Si la valeur mesurée est 15 mA, on utilisera le calibre 20 mA et non 200 mA. On n’utilisera pas non plus le calibre 2 mA car 2 mA est inférieur à la valeur mesurée.
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes de l’ampèremètre
Méthode pour mesurer une intensité
1. On réalise le montage du circuit sans l’appareil de mesure.
2. On insère l’ampèremètre dans le circuit en ouvrant celui-ci. Attention de bien éteindre l’alimentation.
3. On utilise les bornes  (10 A et COM) et on met le sélecteur sur la zone A = sur le calibre 10 A.
4. On convertit en mA la valeur lue sur l’écran.
5. Si la valeur est inférieure à 200 mA, on utilisera les bornes mA et COM. On met aussi le sélecteur sur 200 mA.
6. On choisit ensuite le calibre juste au dessus de la mesure
Par exemple : Si la valeur mesurée est 15 mA, on utilisera le calibre 20 mA et non 200 mA. On n’utilisera pas non plus le calibre 2 mA car 2 mA est inférieur à la valeur mesurée.
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes de l’ampèremètre
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 A = ____________________________ mA
25 mA = ____________________________ A
15 cA = ____________________________ mA
1,8 A = ____________________________ dA
4,28 dA = ____________________________ A
25 A = ____________________________ cA
_____________________________________________________________________________________
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 A = ____________________________ mA
25 mA = ____________________________ A
15 cA = ____________________________ mA
1,8 A = ____________________________ dA
4,28 dA = ____________________________ A
25 A = ____________________________ cA
_____________________________________________________________________________________
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 A = ____________________________ mA
25 mA = ____________________________ A
15 cA = ____________________________ mA
1,8 A = ____________________________ dA
4,28 dA = ____________________________ A
25 A = ____________________________ cA
_____________________________________________________________________________________
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 A = ____________________________ mA
25 mA = ____________________________ A
15 cA = ____________________________ mA
1,8 A = ____________________________ dA
4,28 dA = ____________________________ A
25 A = ____________________________ cA
_____________________________________________________________________________________
Activité expérimentale : Mesure de l’intensité
Voici le montage réalisé par un élève :

+
-
Réalisez le schéma normalisé de ce montage
Rappel : En classe de 5ème, nous avons vu que le courant va de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur.
Réalisez le circuit précédent.
Répondez aux questions suivantes :
1. Notez le sens du courant sur le schéma normalisé précédent par des flèches rouges.
2. Quelle notation porte la borne par laquelle entre le courant dans l’Ampèremètre ? _____________
3. Quelle notation porte la borne par laquelle sort le courant de l’Ampèremètre ? ________________
4. Qu’observe-t-on sur l’écran si le circuit est ouvert (interrupteur ouvert) ? ____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quel est l’intérêt de commencer par le plus gros calibre pour mesurer l’intensité dans un circuit ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mesurez l’intensité du circuit. Quelle est la valeur de l’intensité en Ampère puis en milli Ampère ?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Que signifient les différents calibres ?
Le calibre de l’ampèremètre indique la valeur maximale de l’intensité que l’ampèremètre peut mesurer lorsque le sélecteur est mis sur ce calibre. Par exemple, lorsque le calibre est 20 mA, l’intensité maximale qui peut être mesurée est 20 mA.
Attention : Le calibre utilisé doit toujours être supérieur à la valeur mesurée.

Conclusion : L’intensité est une grandeur électrique dont l’unité est l’Ampère de symbole A. Pour mesurer l’intensité, on utilise un Ampèremètre dont le symbole est . Un ampèremètre se branche en série dans un circuit et on utilise les bornes 10A (ou mA) et COM du multimètre. La borne 10A (ou mA) de l’ampèremètre est reliée à la borne positive du générateur. La borne COM de l’ampèremètre est reliée à la borne négative du générateur.
Si l’interrupteur est ouvert, le courant ne circule plus dans le circuit. L’intensité sera alors nulle.
Exercice 2 p 98
1. Cet appareil s’appelle un multimètre
2. Les bornes à utiliser pour une mesure d’intensité sont 10A et COM.
Exercice 10 p 100
1er multimètre : 0,3 A
2ème multimètre : 3 mA
3ème multimètre : 18,5 mA
1er multimètre : ce calibre n’est pas adapté car 0,3 A = 300 mA. La valeur est comprise entre 200 mA et 2000 mA donc on doit utiliser le calibre 2000 mA.
2ème calibre : ce calibre n’est pas adapté. La valeur est inférieure à 20 mA donc on doit utiliser le calibre 20 mA
3ème calibre : ce calibre est bien adapté car la valeur est bien inférieure à 20 mA donc on doit bien utiliser le calibre 20 mA.
Contrôle de cours (5 mns)
Carte d’identité
Nom : AMPERE
Prénom : André Marie
Nationalité : _________________________________
Date de naissance : ____________________________
Lieux de naissance : ___________________________
Date de décès : _______________________________
Lieux du décès : ______________________________
La grandeur physique à laquelle ce scientifique a donné son nom à l’unité : ________________________________________________________________________
Quelques inventions de ce scientifique : ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domaine scientifique dans lequel il a travaillé : __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Autres scientifiques qui sont de la même époque que ce scientifique : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Grille évaluation carte identité scientifique André-Marie Ampère
Nom : ___________________________ / Prénom : __________________________	Note :
Nationalité	/1
Date de naissance / Lieu de Naissance	/2
Date de décès / Lieu de décès	/2
Grandeur physique	/1
Invention du scientifique	/2
Domaine scientifique	/1
Contemporains	/2
Note totale :	/11

La mesure de la tension
Le voltmètre permet la mesure de la tension aux bornes d’un dipôle.
Le symbole normalisé du voltmètre est :
V
Le voltmètre est la partie bleue du multimètre indiqué par V=.

Pour mesurer une tension, on utilise les bornes notées « V » et « COM » du multimètre.
Le multimètre se branche alors en dérivation dans le circuit électrique.
Méthode pour mesurer une tension :
1. On réalise le montage du circuit.
2. On utilise les bornes  (V et COM) et on met le sélecteur sur la zone V = sur le calibre le plus élevé.
3. On branche le voltmètre aux bornes du dipôle auquel on veut mesurer la tension.
4. On choisit ensuite le calibre juste au-dessus de la mesure
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes du voltmètre.
_____________________________________________________________________________________
Méthode pour mesurer une tension :
1. On réalise le montage du circuit.
2. On utilise les bornes  (V et COM) et on met le sélecteur sur la zone V = sur le calibre le plus élevé.
3. On branche le voltmètre aux bornes du dipôle auquel on veut mesurer la tension.
4. On choisit ensuite le calibre juste au-dessus de la mesure
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes du voltmètre.
_____________________________________________________________________________________
Méthode pour mesurer une tension :
1. On réalise le montage du circuit.
2. On utilise les bornes  (V et COM) et on met le sélecteur sur la zone V = sur le calibre le plus élevé.
3. On branche le voltmètre aux bornes du dipôle auquel on veut mesurer la tension.
4. On choisit ensuite le calibre juste au-dessus de la mesure
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes du voltmètre.
_____________________________________________________________________________________
Méthode pour mesurer une tension :
1. On réalise le montage du circuit.
2. On utilise les bornes  (V et COM) et on met le sélecteur sur la zone V = sur le calibre le plus élevé.
3. On branche le voltmètre aux bornes du dipôle auquel on veut mesurer la tension.
4. On choisit ensuite le calibre juste au-dessus de la mesure
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes du voltmètre.
_____________________________________________________________________________________
Méthode pour mesurer une tension :
1. On réalise le montage du circuit.
2. On utilise les bornes  (V et COM) et on met le sélecteur sur la zone V = sur le calibre le plus élevé.
3. On branche le voltmètre aux bornes du dipôle auquel on veut mesurer la tension.
4. On choisit ensuite le calibre juste au-dessus de la mesure
Attention : Si on a une valeur négative, il faut inverser les deux bornes du voltmètre.
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 V = ____________________________ mV
2,5 mV = ____________________________ V
65 cV = ____________________________ mV
1,8 V = ____________________________ dV
15 dV = ____________________________ V
1,2 V = ____________________________ cV
_____________________________________________________________________________________
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 V = ____________________________ mV
2,5 mV = ____________________________ V
65 cV = ____________________________ mV
1,8 V = ____________________________ dV
15 dV = ____________________________ V
1,2 V = ____________________________ cV
_____________________________________________________________________________________
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 V = ____________________________ mV
2,5 mV = ____________________________ V
65 cV = ____________________________ mV
1,8 V = ____________________________ dV
15 dV = ____________________________ V
1,2 V = ____________________________ cV
_____________________________________________________________________________________
Réaliser les conversions suivantes :
9,68 V = ____________________________ mV
2,5 mV = ____________________________ V
65 cV = ____________________________ mV
1,8 V = ____________________________ dV
15 dV = ____________________________ V
1,2 V = ____________________________ cV
_____________________________________________________________________________________
Activité expérimentale : Mesure d’une tension
Voici le montage réalisé par un élève :

-
+
Réalisez le schéma normalisé de ce montage :
Rappel : En classe de 5ème, nous avons vu que le courant va de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur.
Réalisez le circuit précédent.
Répondez aux questions suivantes :
1. Notez le sens du courant sur le schéma normalisé précédent par des flèches rouges.
2. Quelle notation porte la borne du Voltmètre reliée à la borne positive du générateur ? __________
3. Quelle notation porte la borne du Voltmètre reliée à la borne négative du générateur ? __________
4. Quel est l’intérêt de commencer par le plus gros calibre ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrai ou faux : Si la tension du circuit est supérieure au calibre alors le voltmètre affiche « 0 ».
_____________________________________________________________________________________
Travail à faire :
Mesurez la tension aux bornes des différents dipôles, lorsque l’interrupteur est ouvert et lorsque l’interrupteur est fermé. Vous complèterez le tableau suivant :
Valeur de la tension entre les bornes	Générateur	Lampe	Fil de connexion	Interrupteur
Interrupteur ouvert
Interrupteur fermé

Qu’observe-t-on sur l’écran si on inverse les bornes de la pile ? _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Notation de la tension :
Si on veut mesurer la tension aux bornes d’un dipôle dont les bornes sont notées A et B alors U est notée UAB et on aura UAB = - UBA
I
UAB
A
B
Pour un dipôle générateur, on notera ainsi UAB :
I
UAB
A
B
Que signifient les différents calibres ?
Information : Le calibre du voltmètre indique la valeur maximale de la tension que le voltmètre peut mesurer lorsque le sélecteur est mis sur ce calibre. Par exemple, lorsque le calibre est 200 V, la tension maximale qui peut être mesurée est 200 V.
Attention : Le calibre utilisé doit toujours être supérieur à la valeur mesurée.

Conclusion : La tension est une grandeur électrique dont l’unité est le Volt de symbole V. Pour mesurer la tension, on utilise un Voltmètre dont le symbole est . Un voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut mesurer la tension et on utilise les bornes V et COM du multimètre.
Une tension peut exister entre deux bornes d’un circuit non parcourue par un courant.
Information : Si l’interrupteur est ouvert, seule la tension aux bornes du générateur pourra être mesurée.
La tension aux bornes d’un fil de connexion sera toujours nulle même si il est parcouru par un courant électrique et on peut y mesurer une intensité.
Exercice 3 p 98
1. Le multimètre mesure une tension notée V.
2. Il faut le brancher en dérivation
3. Quand le curseur est sur « 2 », la valeur la plus grande qui peut être mesurée est 2 Volt.
Exercice 6 p 99
1. Ce multimètre va mesurer la tension aux bornes du générateur car il est en dérivation.
2. Le signe de la valeur sera positif car la borne positive est reliée à la borne V et la borne négative est reliée à la borne COM.
Contrôle de cours (5 mns)
Carte d’identité
Nom : VOLTA
Prénom : Alessandro
Nationalité : _________________________________
Date de naissance : ____________________________
Lieux de naissance : ___________________________
Date de décès : _______________________________
Lieux du décès : ______________________________
La grandeur physique à laquelle ce scientifique a donné son nom à l’unité : ________________________________________________________________________
Quelques inventions de ce scientifique : ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domaine scientifique dans lequel il a travaillé : __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Autres scientifiques qui sont de la même époque que ce scientifique : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Grille évaluation carte identité scientifique Alessandro Volta
Nom : ___________________________ / Prénom : __________________________	Note :
Nationalité	/1
Date de naissance / Lieu de Naissance	/2
Date de décès / Lieu de décès	/2
Grandeur physique	/1
Invention du scientifique	/2
Domaine scientifique	/1
Contemporains	/2
Note totale :	/11

Récapitulation sur la tension et l’intensité :
	L’intensité (I)	La tension (U)
Unité	Ampère	Volt
Symbole de l’unité	A	V
Appareil permettant la mesure	Ampèremètre	Voltmètre
Symbole normalisé de l’appareil	A	V
Branchement de l’appareil	En série	En dérivation
Bornes utilisées	mA / A et COM	V et COM

_____________________________________________________________________________________
Récapitulation sur la tension et l’intensité :
	L’intensité (I)	La tension (U)
Unité	Ampère	Volt
Symbole de l’unité	A	V
Appareil permettant la mesure	Ampèremètre	Voltmètre
Symbole normalisé de l’appareil	A	V
Branchement de l’appareil	En série	En dérivation
Bornes utilisées	mA / A et COM	V et COM

_____________________________________________________________________________________
Récapitulation sur la tension et l’intensité :
	L’intensité (I)	La tension (U)
Unité	Ampère	Volt
Symbole de l’unité	A	V
Appareil permettant la mesure	Ampèremètre	Voltmètre
Symbole normalisé de l’appareil	A	V
Branchement de l’appareil	En série	En dérivation
Bornes utilisées	mA / A et COM	V et COM

Chapitre 1 électricité : Les grandeurs électriques
		Activité expérimentale : / Mesure de l’intensité	Activité expérimentale : / Mesure d’une tension	Exercice 2 p 98	Exercice 10 p 100	Exercice 3 p 98	Exercice 6 p 99
	Pour ce chapitre, je dois savoir :
O1	L’intensité d’un courant électrique se mesure avec un ampèremètre branché en série	×		×	×
O2	Unité : l’ampère	×		×	×
O3	Symbole normalisé de l’ampèremètre	×		×
O4	La tension électrique aux bornes d’un dipôle se mesure avec un voltmètre branché en dérivation à ses bornes		×			×	×
O5	Unité : le volt		×			×	×
O6	Symbole normalisé du voltmètre		×			×
O7	Une tension peut exister entre deux points d’une portion du circuit non parcourue par un courant		×